Администрация рабочего поселка Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2016г.                                                                                        № 221

Об утверждении программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки на 2016-2025 годы

Руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация рабочего поселка Красные Баки постановляет:

1. Утвердить программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района  Нижегородской области на 2016-2025 годы, согласно Приложению к настоящему постановлению (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки akrbaki.wix.com

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                       Е.В. Шмелева

Приложение

к Постановлению Администрации

рабочего поселка Красные Баки

от  11.08.2016 года  № 221

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки

на 2016 – 2025 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки

на 2016 – 2025 годы

1. Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - рабочий посёлок Красные Баки Нижегородской области на 2016-2025 годы.

# 2.  Характеристика муниципального образования - рабочий посёлок Красные Баки.

# 2.1. Историческая справка.

# 2.2. Географическое месторасположение.

# 2.3. Природно- климатические условия.

# 2.3.1. Климат

# 2.3.2 Температура воздуха

# 2.3.3. Осадки

# 2.3.4 Снежный покров

# 2.3.5. Влажность воздуха

# 2.3.6. Ветровой режим

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Холодное водоснабжение.

3.1.1. Программа развития холодного водоснабжения.

3.1.2. Определение эффективности от реализации мероприятий.

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод.

3.2.1. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

3.2.2. Описание насосных станций на сетях

3.2.3. Описание структуры канализационных сетей

3.2.4. Анализ парка техники, используемой для сбора сточных вод, ремонтно- строительных работ

3.2.5. Оценка безопасности и надёжности систем водоотведения муниципального образования

3.2.6. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

3.3. Теплоснабжение.

3.4.Твердые бытовые отходы.

3.5.Газоснабжение.

3.6. Электроснабжение.

3.6.1. Программа развития электроснабжения поселения.

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования - рабочий посёлок Красные Баки.

4.1. Система холодного водоснабжения.

4.2. Система водоотведения.

4.3. Система теплоснабжения

4.4. Система электроснабжения.

4.4.Система газоснабжения.

5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения.

6. Оценка эффективности реализации программы.

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования - рабочий посёлок Красные Баки.

.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                             муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки

на 2016 – 2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки на 2016 – 2025 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» -распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, -генеральный план р.п. Красные Баки Нижегородской области |
| Разработчик программы | Администрация р.п. Красные Баки Нижегородской области |
| Исполнители программы | Администрация р.п. Красные Баки Нижегородской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Администрации р.п. Красные Баки Нижегородской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Нижегородской области |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Необходимый объем финансирования Программы: 29139 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

2. Характеристика

муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки

2.1. Историческая  справка

Рабочий поселок Красные Баки находится в северо-восточной части Нижегородской области.

В 1551 году по грамоте царя Ивана Грозного территория (современного поселка) Баки входит в состав владений Варнавинского монастыря.

Первоначальное название поселку было село Никольское. А районе Баков установилась фактически границы владений Варнавинского монастыря и весь  район получил название «Баковка» или Баки, т.е. Край окраины. Село и речка стали называться Баки и р.Баковка.

Учитывая изобилие лесных массивов, наличие свободных рабочих рук в 80х годах на Ветлуге организуется судостроение.

Появляется в поселке: большая судоверфь, лесопильные заводы, барки. Грузили барки тесом, лесом, углем и другими изделиями и отправляли в низовье Волги для сбыта.

В 1920 году Варнавинсий уезд, в т.ч. Баки из состава Костромской губернии были переданы в Нижегородскую губернию. В 1922 году село Баки было переименовано в с.Красные Баки, образован волостной центр.

С 1923 года по 1928г.г. село было уездным, а с 1929 года является районным центром.

С 7 июля 1947 года село становится рабочим поселком Красные Баки.

## 2.2. Географическое месторасположение.

  - Районный центр Красные Баки расположен в северо-восточной части Нижегородской области, в 130 км от областного центра г.Н.Новгорода, в центральной части Краснобаковского района.

  - Поселок Красные Баки связан с областным центром автомобильной дорогой Н.Новгород - Красные Баки - Урень и железной дорогой, проходящей в 8 км от Красных Баков, ст.Ветлужская.

С северо-запада проходит автодорога на станцию Ветлужская, в северо-восточном направлении – на г.Урень.

В настоящее время к установленной границе поселка примыкают:

| - | с севера, с северо-запада – поселок ограничивает территория оврага; |
| --- | --- |
| - | с северо-востока и востока – пойма р.Ветлуги и р.Ветлуга; |
| - | с юго-востока – территория оврага; |
| - | с юго-востока, юга, юго-запада – территория оврага; |
| - | с запада – производственная зона, автодорога на п.Ветлужское, овраг. |

Лесные массивы прилегающие к поселку обладают высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими особенностями и являются местом кратковременного отдыха жителей района.

2.3. Природно-климатические  условия

2.3.1. Климат

Рассматриваемая территория относится к зоне влажного климата с умеренно теплым коротким летом и умеренно суровой и снежной зимой.

Циклоническая деятельность преобладает в течении большей части года.

Перемещение циклонов с запада на восток оказывает большое влияние на погоду.

2.3.2. Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха по МС Красные Баки составляет 2,9°С.

Средняя месячная температура самого холодного месяца – января – минус 12,6°С. Средняя месячная температура самого теплого месяца – июля – плюс 18,4°С.

Абсолютный минимум наблюдался в декабре -46°С, а абсолютный максимум в июле +37°С.

Средние  месячные, экстремальные  температуры  воздуха  по  МС  Красные  Баки

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -12,6 | -11,5 | -5,6 | 3,4 | 11,2 | 16,2 | 18,4 | 16,2 | 10,2 | 2,9 | -4,2 | -10,2 | 2,9 |
| абс.min | -45 | -41 | -33 | -20 | -7 | -2 | 1 | 0 | 8 | -21 | -37 | -46 | -46 |
| абс.maх | 4 | -5 | 13 | 27 | 31 | 35 | 37 | 35 | 31 | 23 | 12 | 5 | 37 |

Суммы  средних  суточных  температур  ниже -10°С, -5°С  и  выше  0,5°С ,  10°С,  15°С

| М. ст. | Сумма отрицательных температур ниже | Суммы отрицательных температур выше |
| --- | --- | --- |
|  | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Красные Баки | -927 | -1227 | -1331 | 2407 | 2311 | 2009 | 1386 |

2.3.3. Осадки

Среднее количество осадков с поправкой на смачивание, мм:

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI- III | IV-Х | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красные Баки | 34 | 28 | 30 | 34 | 49 | 70 | 71 | 66 | 62 | 60 | 43 | 40 | 175 | 412 | 587 |

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале, максимум в июле.

2.3.4. Снежный  покров

Даты выпадения первого снега близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°.

Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова сильно колеблются. Число дней со снежным покровом за зиму по МС Красные Баки – 156.

Высота снежного покрова за зиму: средняя – 65 см, максимальная – 98 см, минимальная – 30 см.

2.3.5. Влажность  воздуха

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.

Суточный ход относительной влажности наиболее резко выражен летом. В это время года максимум относительной влажности воздуха наблюдается в 4-5 часов утра, а минимум в 14-16 часов.

Суточная амплитуда в июне-июле достигает 25-35%, а в переходные месяцы (март, октябрь) – 10-20%.

Средняя месячная  и  годовая  относительная  влажность  воздуха  (%)

| М. ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красные Баки | 84 | 81 | 77 | 70 | 63 | 64 | 70 | 74 | 78 | 84 | 85 | 86 | 76 |

2.3.6. Ветровой  режим

Перемещение циклонов по Европейской части страны в большинстве случаев с запада на восток (с юго-западной и северо-западной составляющими) обуславливает преобладание на рассматриваемой территории западного направления летом, южного, юго-западного с сентября по май.

Наибольшие средние месячные значения скорости ветра наблюдаются в холодное время года 5,0 м/с, минимальные – летом 3,4 м/с.

## 3. Характеристика существующей системы коммунальной	инфраструктуры.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики р.п. Красные Баки  Нижегородской области. Коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

## 3.1. Водоснабжение.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение Краснобаковского  муниципального образования обеспечивается за счет подземных вод.

- Общее количество скважин находящихся на балансе МУП ЖКХ р.п.Красные Баки составляет - 14 шт. Семь скважин расположено в северной части поселка, а три в южной, 2 п.Затон и 2 п.Лесной курорт. Ориентировочный водоотбор составляет 1927 м3/сут. Управление скважинами автоматизированное. Установлено 8 станций СУПН-1-27-1 в р.п.Красные Баки, 1 станция СУПН-1-5,5, 2 в п.Затон, 1 станция СУПН-1-5,5 п.Лесной Курорт

- Скважина №1 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Нижегородская. Находится в кирпичном павильоне размером 3*5м, высотой 2м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1969, глубина  110 м, современный водоотбор 176 м3/сут., дебит 4,16 л/с, абс.отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №2 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ часть, ул. Нижегородская. Находится в кирпичном колодце диаметром 15м, глубиной 1,5м, закрытом железной крышкой без замка. Год ввода в эксплуатацию 1969, глубина  107 м, современный водоотбор 180 м3/сут., дебит 2,77 л/с, абс.отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №3 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне размером 3*3м, высотой 2м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1972, глубина  120 м, современный водоотбор 240 м3/сут., дебит 5,0л/с, абс.отм.устья скважины 120 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №4 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Свердлова. Находится в круглом железобетонном колодце диаметром 1,85м, глубиной 3,5м, закрытом  железным листом без  замка. Год ввода в эксплуатацию 1973, глубина  114 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 5,55 л/с, абс.отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №5 расположена р.п. Красные Баки СЗ окраина, ул. Синявина. Находится в кирпичном павильоне размером 3*3м, высотой 1,8м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1976, глубина  110 м, современный водоотбор 196 м3/сут., дебит 4,44л/с, абс.отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №6  расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Синявина,53. Находится в кирпичном колодце размером 1,5*1,5м, глубиной 1,0м, который до поверхности засыпан опилками, сверху колодец накрыт листом железа. Год ввода в эксплуатацию 1976, глубина  101 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 5,55 л/с, абс.отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 80м.

- Скважина №7 расположена р.п. Красные Баки в 1,1 км ЗЮЗ южной окраины д.Моисеиха, ул. Строителей. Находится в кирпичном колодце размером 2*2м, глубиной 1,0м, который до поверхности засыпан опилками, закрыт деревянным щитом. Год ввода в эксплуатацию 1978, глубина  107 м, современный водоотбор 224 м3/сут., дебит 5,14 л/с, абс.отм.устья скважины 110 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

- Скважина №8 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне размером 2,5*2,5м, высотой 2м. Год ввода в эксплуатацию 1979, глубина  108 м, современный водоотбор 90 м3/сут., дебит 3,33л/с,  абс.отм.устья скважины 120 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 85м.

- Скважина №9 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне  размером 2,5*2,0м, высотой 2,0м. Год ввода в эксплуатацию 1981, глубина  120 м, современный водоотбор 256 м3/сут., дебит 5,0 л/с, абс.отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 85м.

  - Скважина №10 расположена п. Затон центральная часть, ул. Водников. Находится в кирпичном павильоне обшитом деревом, размером 3*2м, высотой 2,5м. Год ввода в эксплуатацию 1966, глубина  60 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 2,5л/с, абс.отм.устья скважины 80 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 40м.

- Скважина №11 расположена п. Затон центральная часть (в садике), ул. Водников. Находится в кирпичном павильоне, размером 3,5*3,0м, высотой 2,5м. Год ввода в эксплуатацию 1975, глубина  50 м, современный водоотбор - м3/сут., дебит 3,33л/с, абс.отм.устья скважины 80 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 30м.

- Скважина №12 расположена п. лесной Курорт (в 0,1 км севернее летнего клуба). Находится в бетонном квадратном колодце, размером 2*2м, глубиной 2,5м, закрытым чугунной крышкой. Год ввода в эксплуатацию 1983,ремонт в 1999, глубина  27 м, современный водоотбор  35м3/сут., дебит 4,4л/с, абс.отм.устья скважины 85 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 18м.

- Скважина №13 расположена п. лесной Курорт (в 0,4 км севернее главного корпуса). Находится в кирпичном квадратном колодце, размером 1,5*1,5м, глубиной 2,0м, закрытым чугунным люком,на замок не запирается. Год ввода в эксплуатацию 1983, глубина  27 м, современный водоотбор  -м3/сут., дебит 4,4л/с, абс.отм.устья скважины 88 м. Насос ЭЦВ 6-10-80, глубина установки 16м.

Скважина №14 расположена р.п. Красные Баки, ул. Дружбы. Находится в железобетонном  колодце закрыт чугунным люком, размером 1,5*1,5м, глубиной 2м. Год ввода в эксплуатацию 2011, глубина  120 м, современный водоотбор 200 м3/сут., дебит 6м3/час,  абс.отм.устья скважины 143 м. Насос ЭЦВ 6-10-140, глубина установки 80м.

Фактические данные о состоянии всех основных элементов системы водоснабжения поселения на 2016г.:

| Место расположения скважины. Марка установленного насоса | Скважины | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (паспортная) м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Износ % |
| Скважина №1, р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Нижегородская, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1969.г. | 16 | 140 | 11 | 50 |
| Скважина №2, р.п. Красные Баки, ЮЗ часть ул. Нижегородская, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1969.г. | 16 | 140 | 11 | 10 |
| Скважина №3, р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1972.г. | 16 | 140 | 11 | 50 |
| Скважина №4, р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Свердлова, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1973.г. | 16 | 140 | 11 | 85 |
| Скважина №5, р.п. Красные Баки СЗ окраина, ул. Синявина, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1976.г. | 16 | 140 | 11 | 85 |
| Скважина №6, р.п. Красные Баки, СЗ часть, ул. Синявина,53, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1976.г. | 10 | 110 | 5,5 | 50 |
| Скважина №7, р.п. Красные Баки, в 1,1 км ЗЮЗ южной окраины д. Моисеиха, ул. Строителей, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1978.г. | 16 | 140 | 11 | 80 |
| Скважина №8, р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1979.г. | 10 | 110 | 5,5 | 80 |
| Скважина №9, р.п. Красные Баки, СЗ часть, ул. Мира, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1981.г. | 16 | 140 | 11 | 95 |
| Скважина №10, п. Затон центральная часть, ул. Водников, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1966.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №11, п. Затон, центральная часть (в садике), ул. Водников, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1975.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №12, п. Лесной Курорт (в 0,1 км севернее летнего клуба), насос ЭЦВ 6-10-110 | 1983.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №13, п. Лесной Курорт, (в 0,4 км севернее главного корпуса), насос ЭЦВ 6-10-80 | 1981.г. | 10 | 80 | 4,5 | 50 |
| Скважина №14, р.п. Красные Баки, ул. Дружбы, насос ЭЦВ 6-10-140 | 2011.г. | 10 | 140 | 8 | 20 |

- Приборы учета поднятой воды на каждой скважине отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.

- Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов –34100 м. Степень износа систем  водоснабжения составляет в среднем 80%. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования.

- Характеристика водопроводных сетей

| Диаметр трубопровода, мм |  | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 76 | 90 | 110 | 110, 150, 200 | 100, 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал трубопровода |  | сталь, ПВХ | сталь, ПВХ | сталь ПВХ | сталь ПВХ | ПВХ | сталь | ПВХ | сталь, ПВХ | асб, | чугун | сталь |

- Протяженность водопроводных сетей

| Наименование объекта | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- |
| р.п. Красные Баки | 24,5 | 1970 |
| п. Затон | 4,9 | 1970 |
| п. Лесной Курорт | 1,2 | 1970 |
| р.п. Красные Баки | 0,350 | 1974 |
| р.п. Красные Баки, ул. Мичурина | 0,192 | 2009 |
| р.п. Красные Баки, ул. Мира - ул. Медицинская | 0,2 | 2013 |
| р.п. Красные Баки, ул. Дружбы, ул.70 лет Октября, пер. Парковый, ул. Западная | 2,73 | 2015 |

### 3.1.1 Программа развития холодного водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

3.1.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 15%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 15%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод.

3.2.1. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования.

В р.п. Красные Баки существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В систему канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки,   поверхностные сточные воды, в связи с отсутствием  системы ливневой канализации.

Прием сточных вод от населения и других потребителей и транспортировка их до очистных сооружений осуществляет МУП ЖКХ р.п. Красные Баки и Райпо. Очистку сточных вод на очистных сооружениях (далее - ОС) производит  МУП ЖКХ р.п. Красные Баки.

Сточные воды от потребителей услуг поступают в систему самотечной канализации и на ОС № 1,2,3,4. В связи с рельефом местности поселка система водоотведения включает 7 (семь) КНС. В малоэтажном жилом комплексе по системе  напорных   коллекторов   стоки транспортируются в самотечный коллектор ОС-1. Перед выпуском в р. Ветлуга и речку Баковка сточные воды подвергаются обработке на канализационных очистных сооружениях, принадлежащих  Администрации Краснобаковского района и переданных в хозяйственное ведение МУП ЖКХ р.п. Красные Баки, механической и биологической очистки.

Характеристика очистных сооружений

| № | Номер ОС | Производительность м3/сут | Вид очистных сооружений | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС №1 | 200 | биоочистка | 1992 | ул. Мира |
| 2 | ОС-2 | 200 | биоочистка | 1984 | ул. Полевая |
| 3 | ОС-3 | 300 | Механическая очистка | 2003 | ул. 70 лет Октября |
| 4 | ОС-3 | 200 | Механическая очистка | информация отсутствует | п. Лесной Курорт |

3.2.2. Описание насосных станций на сетях

Отведение сточных вод поселка осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В системе канализации поселка имеются 7 ед. канализационных насосных станций.

Характеристика канализационных станций

| № | Номер КНС | Местонахождение | Марка насосного оборудования | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС 1 | ул. Мичурина | «Грюндфос» | 1 | 2003 |
| 2 | КНС 2 | ул. Медицинская,15 | «Грюндфос» | 1 | 2003 |
| 3 | КНС 3 | пер. Медицинский | «Грюндфос» | 1 | 2012 |
| 4 | КНС 4 | Пер. Покровский | «Грюндфос» | 1 | 2012 |
| 5 | КНС 5 | ул. Дружбы | «Грюндфос» | 1 | 2013 |
| 6 | КНС 6 | пер. Парковый | «Грюндфос» | 1 | 2013 |
| 7 | КНС 7 | п. Лесной Курорт | «Грюндфос» | 1 | информация отсутствует |

Средний срок эксплуатации КНС - 5лет. Износ насосного оборудования в среднем  30 %.

3.2.3. Описание структуры канализационных сетей

Общая протяженность канализационных сетей 9,459 км, диаметром от 100 мм до 250 мм. Сети водоотведения р.п. Красные Баки представлены чугунными, керамическими, асбоцементными, и полиэтиленовыми трубопроводами.

| Местонахождение | Протяженность сетей, м. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Канализационные сети, ул. Медицинская | 580 | 2016 |
| Канализационные сети, ул. Мира | 807 | 1992 |
| Канализационные сети, ул. 70 лет Октября | 3437 | 2004 |
| Канализационные сети, ул. Западная | 3377 | 2015 |
| Канализационные сети, п. Лесной Курорт | 1258 | информация отсутствует |

Характеристика сетей водоотведения

| № | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей, в зависимости от срока службы, м | Всего | Материал сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |  |
| 1 | До 150 | 1558 | 950 | 1388 | 3896 | Чугун, асбоцемент, керамика |
| 2 | 150-200 | 5119 | - | 294 | 5413 |  |
| 3 | 200-250 | - | - | 150 | 150 |  |
|  | Всего | 6677 | 950 | 1832 | 9459 |  |

Более 40 % сетей водоотведения имеет срок службы до 10 лет.

3.2.4. Анализ парка техники, используемой для сбора сточных вод,

ремонтно-строительных работ

| № | Марка | Год выпуска | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джон- Дир | 2012 | экскаватор |
| 2 | ГАЗ-3309 КО 503В-2 | 2012 | ассенизационная |
| 3 | ГАЗ-3309 КО 503В-2 | 2013 | ассенизационная |
| 4 | ГАЗ-3309 КО 503В-2 | 2015 | ассенизационная |

3.2.5. Оценка безопасности и надежности систем водоотведения

муниципального образования

На всех канализационных насосных станциях и ОС отсутствует резервное электроснабжение. В случае отключения электроэнергии и выхода из строя насосного оборудования возможна утечка стоков на рельеф местности, что может привести к чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации в поселке. При отключении электроэнергии откачка стоков из приемного отделения КНС производится по аварийной схеме в самотечный коллектор.

3.2.6. Анализ территорий муниципального образования,

неохваченных централизованной системой водоотведения

В многоквартирных жилых домах на ул. Полевой, ул. Свердлова от дома №5, по ул. Лесной а также от дома №4 и №1А по ул. Мичурина централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод происходит в выгребные ямы и далее спецтехникой вывозится на ОС-2. Вывозом жидких бытовых отходов от многоквартирных домов и частного сектора занимается организация-  МУП ЖКХ р.п. Красные Баки.

## 3.3. Теплоснабжение.

- Из 15 котельных, поставляющих тепловую энергию для объектов соцкультбыта и жилищного фонда на восьми котельных в качестве топлива используется природный газ, на остальных – уголь, дрова и пеллеты. Средний износ котельных составляет 40 %. Общая мощность источников теплоснабжения  14,90 Гкал/час.

- Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 13,3 км, в том числе ветхие тепловые сети – 2 км. Средний физический износ тепловых сетей составляет около 77%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно- восстановительному. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат. Поэтому важной задачей является строительство новых тепловых сетей с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, снижения затрат.

  - В р.п. Красные Баки общественные, культурно-бытовые здания, жилой фонд и промышленные предприятия снабжаются теплом от котельных, топливом для которых служит природный газ,  каменный уголь, дрова и пеллеты.

- Одноэтажный жилой фонд снабжается теплом от индивидуальных источников тепла на газовом топливе или печами.

- Централизованным отоплением охвачено 24,0 % жилого фонда, централизованным горячим водоснабжением – 2,6 %, ванными – 39,3 %,

- Основными видами топлива на данный момент являются газ и уголь.

- Распределение котельных по видам потребляемого топлива

| Наименование | Виды топлива |
| --- | --- |
|  | опилки | уголь | газ | пеллеты | дрова |
| Котельные всех видов собственности | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.

| п/п | Наименование | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | пеллеты |
|  | Котельные по всем видам собственности | 8 | 5 | 2 |
|  | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района» |  |  |  |
| 1 | ЦРБ, р.п. Красные Баки, ул. Чапаева,25а | 1 |  |  |
| 2 | р.п. Красные Баки, ул. Лесная,11 | 1 |  |  |
| 3 | р.п. Красные Баки, пер. Мичуринский |  |  | 1 |
| 4 | р.п. Красные Баки ул. Нижегородская, д.86 |  |  | 1 |
| 5 | П. Затон, ул. Водников,11а |  | 1 |  |
| 6 | Д.о. Лесной Курорт |  | 1 |  |
| 7 | р.п. Красные Баки, д/с «Колосок», ул. Свердлова, д.27б, | 1 |  |  |
|  | ПО «Техсервис» |  |  |  |
| 8 | р.п. Красные Баки ул. Свободы, д.104-а, | 1 |  |  |
| 9 | Маг-н универмаг р.п. Красные Баки ул. Свободы, 71 | 1 |  |  |
| 10 | р.п. Красные Баки ул. ул. Мичурина, д.2а | 1 |  |  |
|  | МУП ЖКХ р.п. Красные Баки |  |  |  |
| 11 | р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д.57 |  | 1 |  |
|  | МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Краснобаковского района» |  |  |  |
| 12 | р.п. Красные Баки,ул. В. Слобода, д.14 |  | 1 |  |
|  | ГОУСПО «Краснобаковский лесхоз-техникум» |  |  |  |
| 13 | р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д.1 | 1 |  |  |
|  | МРИ ФНС №8 по нижегородской области |  |  |  |
| 14 | р.п. Красные Баки, ул. Чкалова, д.1 |  | 1 |  |
| 15 | ГАУ НО "ФОК в р.п Красные Баки" | 1 |  |  |

- Отпуск тепла производится от 15-ти источников тепловой энергии.

- Характеристика источников тепловой энергии

| № | Наименование предприятий, организаций, ответственных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Установленная мощность | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) | Вид топлива | Тип и марка котлов | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МКД | СКБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | тонн |  | Гкал/час | основной | резервный |  | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13,000 | 14 | 15 |
| 1 | МУП ЖКХ р. п. Красные Баки,ул. Свободы, д.57 | 1975 | Отдельно стоящее здание | 0,18 | 112 |  | 2 | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 2 | ГОУ СПО Краснобаковский лесхоз-техникум | 2008 | Блочная отдельно стоящее | 1,01 | 312 тыс.м.куб. | нет | 5 | газ | газ | Водогрейный RIELLO RTQ 500 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | нет | 0,55 |  |  |  |  |
| 3 | ПО "Техсервис" р. п Красные Баки ул. Свободы 104-а | 2010 | отдельностоящая | 0,91 |  | нет | 1 | газ | газ | Риэла 450 ж | 2 |
|  |  |  |  |  | 212 т.м3 | нет | 0,91 |  |  |  |  |
| 4 | ПО "Техсервис" р. п Красные Баки ул. Мичурина, 2а | 2011 | отдельностоящая |  | 570 м3 | 3 | 24 | газ | газ | Висман-1,75 | 2 |
|  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МАУК «МЦКС Краснобаковского района» р.п. Красные Баки, ул. В. Слобода,14 | 2006 | Встроенная | 0,04 | 6 тонн | нет | 1 | уголь | дрова | КС-2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | нет | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | ПО "Техсервис" р.п. Красные Баки, ул. Свободы,71 | 2010 | Встроенная | 0,350 | 127 тонн | 1 | 1 | газ | газ | Универсал-6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | нет | 0,35 |  |  |  |  |
| 7 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», пеллетный котел п. Затон | 1983,2012 | Встроенная | 1,15; 0,035 | 775т | 25 | 3 | угольный,пеллет | угольный,пеллет | НР18-2шт, Минск3-1шт, Юникал | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», п.Лесной Курорт | 1970 | отдельностоящее | 1,376 | 1600т | 5 | 1 | уголь | дрова | НР-18, КСВ | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0,522 | 0,004 |  |  |  |  |
| 9 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», ЦРБ ул. Чапаева | 2007 | отдельностоящее | 3,96 | 1845м3 | 10 | 3 | газ | газ | Вулкан | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,58 |  |  |  |  |
| 10 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», ул. Нижегородская,86 | 2012 | Встроенная | 0,12 | 154т | 1 | нет | пеллет | пеллет | BioMastep CS 130 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 11 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», ул. Лесная, р.п. Красные Баки (2 котла) | 2012 | Встроенная | 0,069 | 570 м3 | 1 | нет | газ | газ | КСУВ-40 | 2 |
| 12 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», д/с "Колосок" р.п. Красные Баки | 2011 | встроенная | 0,074 | 140 | нет | 1 | газ | газ | ХоперА 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | нет | 0,074 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ФОКа | 2011 | отдельностоящее | 3,5 | 132т | нет | 1 | газ | газ | Вулкан | 2 |
|  |  |  |  |  |  | нет | 0,36 |  |  |  |  |
| 14 | МРИ ФНС №8 р.п. Красные Баки | 1980 | встроенная | 0,21 | 180 тонн | 1 | 1 | уголь | дрова | Универсал-5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», пеллетный котел по пер. Мичуринский | 2012 | встроенная | 0,054 |  |  |  | газ | пеллет | Zota Pellett-25, Zota Pellett-40 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

- Из всех действующих котельных 8 являются муниципальной собственностью, из них 2 котельных находятся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ р.п. Красные Баки и отдела культуры Краснобаковского района, 6 хозяйственном ведении МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», 6- котельных ведомственных.

- Жилищный фонд на территории поселения состоит из 434 многоквартирных жилых домов, общей площадью 206 тыс.м2 и 1310 индивидуальных жилых домов, общей площадью 69,2 тыс. м2.

- Ресурсоснабжающими организациями являются МУП «Коммунресурс Краснобаковского района», МУП ЖКХ р.п. Красные Баки, ПО «Техсервис».

Горячее водоснабжение на территории поселения имеется на территории п. Лесной Курорт. 5 многоквартирных домов общей площадью 5440 кв.м.  имеют централизованное горячее водоснабжение. Услуги по горячему водоснабжению оказывает МУП «Коммунресурс Краснобаковского района». Для индивидуальных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

На территории муниципального образования р.п. Красные Баки часть индивидуальных и многоквартирных жилых домов имеет индивидуальное отопление, оборудованное отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, уголь) и на природном газе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

## 3.4. Твердые бытовые отходы

В р.п. Красные Баки организован вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее - ТБО и КГМ). Вывоз осуществляет организация - МУП ЖКХ р.п. Красные Баки.

Население мусор складирует в урны, ящики, бункера, которые расположены на специально отведенных для этого площадках, вывоз производится мусоровозами и тракторами по графику, согласно схеме мест сбора ТБО. Местом размещения отходов является временная площадка для хранения ТБО, находящаяся в д. Богатыриха в 30 м. севернее ТОО «Дорожник». Сбор и вывоз ТБО и КГМ от многоквартирных домов и индивидуальных домов осуществляют.

Сведения об общем количестве спецтехники для сбора и вывоза отходов

| Наличие спецтехники для вывоза отходов (с указанием марки), ед. | Наличие контейнеров для сбора отходов (с указанием объема), ед. | Наличие бункеров для сбора отходов (с указанием объема), ед. |
| --- | --- | --- |
| ГАЗСАЗ 3901-10 - 2(ед.) Камаз 65 115 - 1 (ед.) ГАЗ САЗ 35071-1(ед.) ЮМЗ-6 - 1 (ед.) | 88ед. (0,75 м 3) | 11 ед. (8м3) |

## 3.5. Газоснабжение

Газоснабжение р.п. Красные Баки осуществляется от существующей ГРС, расположенной вблизи  д.Чащиха. Газ поступает в ГРС через газопровод-отвод диаметром  D 325 мм и давлением Р=5,5 МПа от магистрального газопровода, идущего на г. Семенов.

На г. Семенов газ поступает из магистральных газопроводов Саратов - Горький-Череповец и Пермь-Казань-Центр. От ГРС проложены газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа.

Давление на входе в ГРС Р=5,5 МПа, на выходе Р=0,6 МПа.

Общее потребление газа по р.п.Красные Баки, согласно данным служб ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК», составляет 6318,0 тыс.м3/год, в том числе на население 2001,12 тыс.м3/год, на промышленные нужды 4316,88 тыс.м3/год.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газопроводами Р=0,6 МПа к ГРП(ШРП) в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 даПа. Общая протяженность газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 16,79 км. Состояние газовых сетей удовлетворительное. Прокладка газопроводов высокого давления подземная и надземная, низкого давления в основном – надземная по основным улицам р.п. Красные Баки.

Процент газификации природным газом жилого фонда составляет 75,2%.

Сжиженный газ расходуется частным сектором жилого фонда р.п. Красные Баки и поступает от Шахунской ГНС автотранспортом. Общий расход сжиженного газа по р.п. Красные Баки составит 0,262 тыс. т/год.

## 3.6. Электроснабжение

- Электроснабжение р.п. Красные Баки в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго». Территория посёлка оборудована центральным распределительным пунктом ЦРП напряжением 10 кВ и большим количеством трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, в т.ч. абонентскими.

- В настоящее время общая нагрузка посёлка составляет около 4700 кВт, в т.ч. – 2100 кВт от жилого сектора, включая объекты коммунального хозяйства и соцкультбыта.

- Поселок запитан по пяти воздушным линиям 10 кВ от понизительной подстанции Красные Баки 110/10 кВ, расположенной в пос. Ветлужский. Питание ЦРП осуществляется двумя ВЛ-10 кВ (№№1008, 1009) и имеет связь с питающим фидером №1007 (ВЛ-1007). Две остальных питающих посёлок линии (ВЛ-1005, 1012) также зарезервированы в пределах территории посёлка и транзитом уходят в сельскую местность. Питающие линии выполнены на ж/б опорах проводом А-70.

### 3.6.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3. Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

.

# 4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки

4.1. Система холодного водоснабжения.

На расчетный срок строительства (2025 год) водообеспечение поселка предлагается от проектируемых артезианских скважин.

В 1984 году Средне-Волжской геологоразведочной экспедицией был выполнен «Отчет о детальной разведке подземных вод для водоснабжения р.п.Красные Баки Горьковской области», в котором местоположение единого водозабора предусматривалось в 12,5 км юго-западнее р.п.Красные Баки (в 1 км западнее д.Усольцево). Эксплуатационные запасы оценены в количестве 18 тыс.м3/сут. Ориентировочный дебит скважин согласно «Отчету о детальной разведке подземных вод» составит 2000 м3/сут. Рекомендуется водозабор из трех скважин (в т.ч. 1 - резервная). Качество грунтовых вод отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». С вводом в действие нового водозабора все действующие на территории поселка скважины необходимо законсервировать и сохранить на особый период.

Для улучшения водоснабжения поселка необходим капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния:

| - | ул. Нижегородская d 150 мм (1100 м); |
| --- | --- |
| - | ул. Нижегородская d 200 мм (400 м); |
| - | ул. Свободы d 150 мм (1300 м); |
| - | ул. Мичурина d 100÷150 мм (1400 м); |
| - | ул. Луговая d 150 мм (500 м); |
| - | ул. Синявина d 150 мм (1200 м); |
| - | ул. Мира d 150 мм (800 м); |
| - | ул. Новая d 150 мм (800 м); |
| - - | ул. Юбилейная d 100 мм (300 м); п. Лесной Курорт (1200м). |

В связи с развитием поселка и его благоустройством наряду с существующими водоводами намечаются новые трассы магистральных и разводящий сетей.

На расчетный срок для поселка принимается единая система водопроводных сетей хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Для наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84.

4.2. Система водоотведения.

Для приема стоков от новой жилой застройки предусматривается строительство очистных сооружений полной биологической очистки производительностью 400 м3/сут.  На расчетный срок строительства необходимо расширение очистных сооружений до 600 м3/сут. Производственные сточные воды подаются в сеть поселковой канализации только после их очистки на локальных очистных сооружениях. Площадку очистных сооружений предлагается разместить на южной окраине р.п. Красные Баки, выпуск очищенных сточных вод – в р.Ветлуга ниже поселка по течению реки.

- Также планируются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

| 1) | расширение существующих очистных сооружений на ул.Мира до 380 м3/сут; |
| --- | --- |
| 2) | расширение существующих очистных сооружений на ул.Полевая до 450 м3/сут; |
| 3) | подключение неканализованного жилого фонда к системе поселковой канализации с ликвидацией всех отстойников и выгребов; |
| 4) | ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в р.Баковка от застройки по ул.Луговая и ул.Мичурина и подача стоков на проектируемые очистные сооружения; |
| 5) | строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки в районе проектируемых очистных сооружений; |
| 6) | подключение всех промышленных предприятий к поселковой сети канализации; |
| 7) | капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния. |

4.3. Система теплоснабжения.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели отопления и обеспечения технологических процессов жилого фонда, учреждений культурно-бытового назначения и предприятий включает в себя следующие задачи:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями для надежного обеспечения жителей р.п. Красные Баки тепловой энергией;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство крупных объектов, расширение или перепрофилирование производственных, жилых зон р.п. Красные Баки, требующих поставку тепла от сетей МУП «Коммунресурс Краснобаковского района» и ПО «Техсервис» в настоящее время не осуществляется и не предусмотрено в генеральном плане поселения. Также поясняем, что объем тепловой энергии каждый год будет меняется, так как идёт изменение площадей жилых и нежилых помещений.

Учитывая, то что, во всём населённом пункте р.п. Красные Баки проходит газификация поселка потребители тепловой энергии постепенно переходят от централизованной системы теплоснабжения на автономные источники тепла, что может привести в будущем к консервированию некоторых котельных.  Таким образом, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения является не обязательной.

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Запланированы мероприятия по замене 2,0 км ветхих тепловых сетей по ул. Чапаева, р.п. Красные Баки и 1,9 км. ветхих тепловых сетей п. Затон.

4.4. Система электроснабжения.

- Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и промышленности.

- Расчет нагрузок по новому жилому фонду по зонам выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок - кВт/квартиру, кВт/коттедж:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2004г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». |

- По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам. Нагрузки промышленных предприятий приняты по анкетным данным промпредприятий с учетом роста на перспективу.

- Общая вновь подключаемая электрическая максимальная нагрузка на расчётный срок составляет около 3800 кВт, в том числе на первую очередь строительства – 2500 кВт. Расчётом учтены все виды потребителей электроэнергии.

- Электроснабжение территории рабочего посёлка будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции ПС-110/10 кВ Красные Баки, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 10 кВ.

- Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | сооружение силового двухсекционного распределительного пункта РП-10 кВ на территории новой застройки с питанием от I и II секций шин ПС-110/10 кВ Красные Баки по двум новым ВЛ-10 кВ проводом сечением не менее АС-120 на ж/б опорах; |
| --- | --- |
| - | строительство новых ТП в зонах с большими объемами ввода нового жилого фонда. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 250 и 400 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить около 15 шт. ТП, в том числе 9 шт. – на I очередь; |
| - | выполнить питание проектируемых ТП поселка от нового РП-10 кВ и, частично, от существующих питающих посёлок ВЛ-10 кВ; |
| - | зарезервировать проектируемый РП с фидером №1012. |

- Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

- 4.5. Система газоснабжения.

Согласно рекомендациям Администрации Краснобаковского района за № 01-12/1858 от 21.11.2008 года, газоснабжение р.п. Красные Баки будет осуществляться согласно «Схеме газоснабжения р.п. Красные Баки, разработанной НФ ОАО «ГипроНИИгаз». Источником  газоснабжения р.п. Красные Баки является ГРС, расположенная вблизи  д. Чащиха.

Подводящий газопровод-отвод к ГРС D=325 мм, давлением на входе Р=5,5 МПа от магистрального газопровода, идущего на г. Семенов, давление на выходе из ГРС Р=0,6 МПа.

На расчетный срок и первую очередь строительства предусматривается обеспечить природным газом все новостройки р.п. Красные Баки.

Система газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых и индивидуальных потребителей остается по существующей схеме – двухступенчатой с регулированием давления до 0,6 МПа в ГРС,  в ГРП, ШРП с давления Р=0,6 МПа на низкое давление 300 даПа.

Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление и промышленные нужды.

Общий расход газа на расчетный срок составит 14437,1 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь строительства 9374,0 тыс.м3/год.

Основные газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа по р.п. Красные Баки проложены. В проекте предусматривается прокладка отдельных участков газопровода высокого давления Р=0,6 МПа к вновь проектируемым ШРП и к котельным. Котельные постепенно будут переводиться на природный газ.

Всего на расчетный срок предусматривается 7 ШРП, в том числе на первую очередь строительства 2 ШРП для снабжения газом существующей и новой застройки.

На расчетный срок необходимо проложить 5,0 км газопроводов высокого давления, в том числе на первую очередь строительства – 1,5 км.

Схема газопроводов высокого давления тупиковая, низкого давления – закольцованная.

По мере газификации р.п. Красные Баки, потребление сжиженного газа будет снижаться.

5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом

ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией р.п. Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Нижегородской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация р.п. Красные Баки и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация р.п. Красные Баки.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство 3-х артезианских скважин в д. Усольцево | местный бюджет |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство новой водопроводной сети, протяжённостью 12 км. р.п. Красные Баки- д. Усольцево | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 1.3 | Замена существующего ветхого сетевого водопровода, протяженностью 15,0 км в р.п. Красные Баки | прочие источники | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4. | Замена существующего ветхого сетевого водопровода, протяженностью 15,0 км в р.п. Красные Баки | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки для приема стоков от новой жилой застройки производительностью 400 м3/сут. с дальнейшим расширением очистных сооружений до 600 м3/сут | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 110,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационного коллектора с расширением и модернизацией очистных сооружений СХТ ул.Полевая, ул. Мира в р.п. Красные Баки, увеличение мощности на 100 куб.м. в сутки | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния. | прочие источники |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена ветхих тепловых сетей 2,0 км ул. Чапаева, р.п. Красные Баки | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена ветхих тепловых сетей 1,9 км п. Затон | прочие источники |  |  |  |  | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | ПИР и строительство газопровода низкого давления 1,5 км по ул. Коммунальная р.п.Красные Баки | местный бюджет |  |  | 2,25 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Закольцовка газопровода низкого и высокого давления 0,4 км по ул. Нижегородская р.п. Красные Баки | местный бюджет |  |  | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 0,2 | 0,3 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,6 | 11,7 | 111,6 | 206,7 | 216,8 |